## Slide 1
סטודנטים שנה''ל תשע''ט סמסטר א': מתן ג. ודימה ק.
מרצה: גל מור
מטלות בפרויקט
הסביבה: ROS + OpenCV
השפה: Python
החיישנים: Mono Camera
המטרה: זיהוי ואזהרת הנהג מסטייה נתיב הנסיעה
Lane Departure Warning System
תקציר
תמונת תקריב
זיהוי של נתיב הנסיעה ע"י Image Processing.
הערכת המרחק בין מרכז האוטו לבין שני הנתיבים.
כתיבת המרחק והתמונה המעובדת לROS Topics.
אזהרת הנהג כאשר המרחק מהמרכז עולה על ערך מסויים
https://github.com/matang28/ros-lane-detection/raw/master/teaser_video.mp4
קישור לקוד המקור
קישור לסרטון
https://github.com/matang28/ros-lane-detection
תרשים זרימת התוכנית
עיבוד התמונה
טשטוש התמונה ע"י אלגוריתם Blur לניקוי רעשים.
מציאת ערוצי הצבע שבהם קל לראות את הנתיבים
מציאת נתיב הנסיעה וחיתוך התמונה לפי הנתיב.
.ביצוע של היפוך הפרספקטיבה של התמונה למבט על.
מציאת ההיסטוגרמה של התמונה ע"מ לזהות את הנתיבים ע"י פונקציית חלון.
התאמה (הערכה) של עקמומיות הנתיב המוצג לפולינום מסדר שני
חישוב המרחק בין מרכז המצלמה למיקום בין שני הנתיבים.
Notes: ‹#›